## Slide 1
湖北烟草数字化转型创客大赛 · 决赛
智烤管家
基于健康评估的烤房用投管一体化解决方案
一库清底 · 双模决策 · 三智落地 · 四队长效
V2 · 母版深蓝评委记忆版
1
一库
2
双模
3
三智
4
四队
宜昌市局 · 智同道合创客小组

## Slide 2
02
背景 / 痛点
三个字，把问题说透
分不到、修不及、投不准——不是三个孤立问题，而是一条管理链没有贯通
分不到
旺季靠人工协调 空闲状态不透明
资源调度 缺少数字支撑
修不及
报修、找人、配件 全部依靠人工
管护运维 缺少闭环工具
投不准
维修新建凭经验 供需长期错配
基础设施投入 缺少量化依据
本质：资源无统筹 · 投入无量化 · 管护无闭环
智烤管家 | 一库清底 · 双模决策 · 三智落地 · 四队长效

## Slide 3
03
总体方案
“1234”创新体系：一库、双模、三智、四队
不是再做一个系统，而是重构“用—投—管”的决策链
1
一库清底
低代码采数 · 一房一档
2
双模决策
健康评估 · 发展导引
3
三智落地
智用 · 智投 · 智管
4
四队长效
调制 · 抢修 · 养护 · 综合
一个协同平台贯穿始终：烟农端 ↔ 合作社 ↔ 技术员 ↔ 管理人员
智烤管家 | 一库清底 · 双模决策 · 三智落地 · 四队长效

## Slide 4
04
1 · 一库清底
一库清底：低代码采数，一房一档
先把家底摸清，再谈智能决策
01
现场采集
低代码移动端 拍照、坐标、状态
02
标准化
统一编号 部件状态校验
03
一房一档
基础、维修 使用、评价归档
04
动态回写
调剂、工单 验收结果持续更新
2442
座烤房全口径入库
全覆盖健康评价
低代码/移动端采集
低代码不是“做表单”，而是把现场数据变成后续模型可计算、业务可追溯的标准数据资产
智烤管家 | 一库清底 · 双模决策 · 三智落地 · 四队长效

## Slide 5
05
模型① / 技术创新
模型①：健康评估三步走
评委记住三个问题：健不健康？还能用多久？先修哪里？
1
部件标准化
12个关键部件 状态、指导寿命、现场评价 统一到可计算口径
2
AHP综合评分
把专家判断转成权重并校验 H = 0.80×部件 + 0.10×管护 + 0.10×评价
3
威布尔寿命预测
拟合部件寿命分布 叠加房龄、维修、健康校准 输出剩余寿命与风险排序
健康等级
剩余寿命
风险部位
维修优先序
智烤管家 | 一库清底 · 双模决策 · 三智落地 · 四队长效

## Slide 6
06
模型② / 技术创新
模型②：发展导引三步走
评委记住四个问题：真缺吗？缺多少？建哪里？建后有没有改善？
1
折算有效烤能
把健康分 × 容量 × 使用状态 折算为“真正能用的烤能” 避免“有房≠有能力”
2
组合赋权判需求
有效烤能 + 承载匹配 + 发展条件 AHP确定主观权重 熵权法校正客观差异
3
TOPSIS + 沙盘
地形/水电/交通/烟田等多准则排序 切换未来种植情景 重算缺口与拟建数量
输出：村级缺口 → 建设数量 → 候选点排序 → 情景投入效果
智烤管家 | 一库清底 · 双模决策 · 三智落地 · 四队长效

## Slide 7
07
双模耦合 / 核心创新
双模耦合：一条连续的投入决策链
1
存量体检
健康 / 寿命 / 风险
2
有效烤能
把“有多少房”变成 “有多少能力”
3
增量推演
缺口 / 数量 / 点位
4
投入决策
维修 / 新建 / 资金
先调剂 → 再修复 → 仍有结构性缺口才新建
创新点：第一模型的健康结果，直接进入第二模型的有效烤能计算；维修与新建不再割裂。
智烤管家 | 一库清底 · 双模决策 · 三智落地 · 四队长效

## Slide 8
08
视频 / 约1分钟
从“模型怎么算”到“平台怎么跑”
一库采数 → 双模研判 → 三智执行 → 数据回写
智烤管家 | 一库清底 · 双模决策 · 三智落地 · 四队长效

## Slide 9
09
3 · 三智落地
一个协同平台，服务三类人
智用
烟农
查烤房 / 预约调剂 / 一键报修 / 双向评价
找得到 · 约得到 · 修得快
智投
管理人员
修复清单 / 建设优先级 / 选址排序 / 沙盘推演
修哪里 · 建哪里 · 钱投哪里
智管
合作社/技术员
派单 / 抢修 / 验收 / 评价 / 数据回写
有人管 · 有钱管 · 有标准管
智烤管家 | 一库清底 · 双模决策 · 三智落地 · 四队长效

## Slide 10
10
3 · 三智落地 / 智用
智用：找得到、约得到、修得快
烟农端：查询 / 预约 / 调剂
查
附近烤房
约
空闲时段
报
一键报修
评
双向评价
磨坪雷击抢修案例
故障上报
→ 风险部位辅助定位
人员/配件
→ 平台协同匹配
结果
→ 3小时内完成抢修复产
技术不是替代人，而是把“烤房—人员—配件—工单”更快地匹配起来
智烤管家 | 一库清底 · 双模决策 · 三智落地 · 四队长效

## Slide 11
11
3 · 三智落地 / 智管 + 4 · 四队长效
智管+四队：技术算得准，机制跑得久
1
烟叶调制
技术指导
2
紧急抢修
故障处置
3
日常管护
巡检养护
4
综合管理
政策资金
线上闭环
申请
派单
处置
验收
评价
回写
长效机制
管护制度 + 专项基金 + 服务评价 + 数据回写
让烤房真正做到：有人管 · 有钱管 · 有标准管 · 有机制管
智烤管家 | 一库清底 · 双模决策 · 三智落地 · 四队长效

## Slide 12
12
实战成效
实战成效：一个烘烤季，用数字说话
2442
座
全口径入库+健康评价
340+
栋
低于60分预警/危险烤房
48
次
烤房调剂
0.38h
平均
平台工单响应
96.8%
综合满意度
81%
两级合作社统筹管护占比
管护基金累计近 190 万元 · 四支服务队伍与制度标准同步落地
智烤管家 | 一库清底 · 双模决策 · 三智落地 · 四队长效

## Slide 13
13
创新 / 收口
创新收口：让评委带走三句话
1
从“台账”到“动态体检”
一栋烤房：健康、寿命、风险、维修，一次算清
2
从“两套模型”到“一条决策链”
健康结果进入有效烤能，维修与新建不再割裂
3
从“凭经验投”到“沙盘推演”
先看现状、再看未来、最后验证投入效果
好房充分用 · 旧房精准修 · 缺口科学建 · 建后持续管
智烤管家 | 从“有多少房”到“有多少有效烤能”