## Slide 1
模型一
烤房健康评估模型 —— 给每一栋烤房做"CT体检"
拆解4部位18部件，量化评分定状态与寿命
输入： 烤房及部件信息 · 历史维修记录 · 人工评价
输出： 健康分 · 剩余寿命· 健康等级 · 风险部件排序
总公式
H = 0.80×部件分 + 0.10×管护分 + 0.10×人工分
健康等级划分
优良
85-100分
良好
70-85分
一般
60-70分
预警
45-60分
危险
<45分
解决"先修哪一台、优先换哪些部件" —— 从经验判断走向数据研判

## Slide 2
模型 ①
烤房健康评估 —— 分式拆解与示例计算
左：H 树状拆解（怎么算） 右：一栋烤房 12 部件逐项得分算到底
H = 0.80×P_norm + 0.10×M + 0.10×E
部件归一化分 P_norm ×0.80 （12 部件 · 合计权重 ΣW = 80）
主体 A 类·定生死 权重 25
屋顶/墙体 10 · 大门 10 · 挂烟梁柱 5
加热 B 类·定质量 权重 15
加热器/燃烧机 15
散热 B 类·定质量 权重 15
散热管 4 · 炉膛 4 · 清灰门 3 · 烟囱 4
自控 B 类·定质量 权重 25
自控主板 8 · 探头 6 · 水壶 6 · 循环风机 5
每个部件 score = 100×(0.50 状态 + 0.35 寿命比 + 0.15 评价) P_norm = Σ(W×score)/ΣW×100
管护分 M ×0.10
集中 100 · 分户 80
人工分 E ×0.10
好 100 · 中 80 · 差 50
状态1.0/0.7/0.3 · 寿命比=剩余/指导寿命 · 评价1.0/0.5/0.8
单栋算例 · 老房 KF018（2009 建 · 示意）
12 部件：权重 · 得分 → 贡献 C
屋顶/墙体
10·88→8.80
大门
10·90→9.00
挂烟梁柱
5·92→4.60
加热器/燃烧机
15·86→12.9
散热管
4·80→3.20
炉膛/燃烧室
4·82→3.28
清灰门
3·78→2.34
烟囱
4·84→3.36
自控仪主板
8·70→5.60
温湿度探头
6·66→3.96
水壶/压力传感
6·68→4.08
循环风机
5·88→4.40
ΣW = 80 · ΣC = 65.52 → P_norm = 81.9
管护 M = 100（集中） 人工 E = 100（好）
H = 0.8×81.9 + 0.1×100 + 0.1×100 = 85.5 分 → 健康等级【优良】
总分式拆解：H → 部件（12部件权重×得分归一化）＋ 管护 ＋ 人工 —— 每一步都可复核
宜昌市烟草专卖局（公司）
AI 生成

## Slide 3
模型 ①
烤房健康评估 —— 预警层级与公共方法
健康分定“当前状态·该修哪”，并输出风险部位排序
① 健康分 · 五级分档
优良
85-100
良好
70-85
一般
60-70
预警
45-60
危险
<45
导出：风险部位 Top3（谁最拖累健康分） · 健康分直供“剩余寿命”模型
② 三大系数（单部件得分公式）
0.50 状态
正常1.0 · 异常0.7 · 损坏0.3 · 缺失0
0.35 寿命比
剩余年限 / 指导寿命（对接寿命模型）
0.15 评价
优良/好1.0 · 差0.5 · 缺省0.8
得分权重：A类结构性(主体25) 定生死 ＋ B类功能性(55) 定质量
分数越高越健康：A/B类部件得分统一量纲，跨栋可比较
公共方法
A/B 双类加权
A类结构性25 · 定生死；B类功能性55 · 定质量；ΣW=80
三系数综合
score = 100×(0.50状态 + 0.35寿命比 + 0.15评价)
归一化加权
P_norm = Σ(Wᵢ×scoreᵢ) / ΣWᵢ × 100
全链衔接
部件寿命比直供寿命预测；风险Top3指导修复优先序
专家权重表 + 三系数合成 + 归一化 —— 保证可解释、可复核、可衔接寿命模型
宜昌市烟草专卖局（公司）
AI 生成

## Slide 4
模型 ②
剩余寿命预测 —— 五层递进与单栋算例
左：五层递进公式树（怎么算） 右：老房保养算例（维修续命·不能回春）
life = clamp( life_raw , 0, year_cap )
life_raw = ( hard_limit×0.65 + soft_avg×0.35 ) × repair_decay × health_factor
A类硬上限 ×0.65
hard_limit = min(屋顶, 大门, 挂烟梁)
结构性 · 定“生死上限”
B类软平均 ×0.35
soft_avg = Σ(B类寿命×重要度)/Σ重要度
功能性 · 定“运行质量”
维修复衰 递减
repair_decay = e^(−0.08×维修次数)
修1次0.92 · 修3次0.79
健康校准 加速
health_factor = 0.70 + 0.30×(H/100)
H=100→1.00 · H=40→0.82
L5 年限收缩 + 钳制：year_cap = max(0, 15−房龄×0.55)，老房不虚高
单栋算例 · 2009年老房（2022换自控·2024修散热）
A类硬上限
hard_limit = 2.5 年（屋顶最弱）
B类软平均
soft_avg = 5.0 年
维修复衰
修2次 → e^(−0.16) = 0.852
健康校准
H=71 → 0.70+0.30×0.71 = 0.913
life_raw
(2.5×0.65+5.0×0.35)×0.852×0.913 = 2.63年
年限收缩
year_cap = 15−17×0.55 = 5.65
life = clamp(2.63, 0, 5.65) = 2.6 年 → 建议维修（1-4年）
维修能续命但不能回春：老房即使换了新设备，也被年限收缩约束
五层递进：硬上限 ＋ 软平均 → 维修 → 健康 → 年限 —— 把“物理老化”算成服务年数
宜昌市烟草专卖局（公司）
AI 生成

## Slide 5
模型 ②
剩余寿命预测 —— 四级预警与公共方法
把剩余寿命换算成“多紧急”，直接驱动维修排程
剩余寿命 · 四级预警
紧急维修
≤0年
立即处置 · 停用待修
建议维修
1-4年
纳入当年维修计划
需关注
4-7年
跟踪监测 · 提前备件
正常
>7年
按周期巡检
A/B 双类语义：A类结构性定“生死上限”、B类功能性定“运行质量”
屋顶/大门/挂烟梁 任一生质量损坏 → 整栋报废（硬上限接管寿命）
输出：剩余年数 + 风险部位 Top3 + 预警等级
“修哪里、何时修、多急” → 智投·抢修排程，让维修台账与寿命联动
公共方法
短板约束 min
A类取最短寿命为“硬上限”，唯一决定能否续命
重要度加权
B类按重要度系数（自控1.25~风机1.00）加权平均
指数维修复衰
exp(−0.08×维修次数)，越修越不靠谱
健康加速因子
health=0.70+0.30×H/100，健康差则寿命指数缩水
短板约束 + 重要度 + 维修衰减 + 健康加速 + 年限收缩 —— 五层递进可复核
宜昌市烟草专卖局（公司）
AI 生成

## Slide 6
模型 ①
烤房健康评估 —— 总公式与单栋算例
左：算法分层结构（怎么算） 右：给一栋老房算到底（算给评委看）
H = 0.80×部件分 + 0.10×管护分 + 0.10×人工分
部件分 = ΣCᵢ / ΣWᵢ × 100 （Cᵢ = 部件权重×健康得分 ÷ 100）
加热 JR ×0.30
加热器/燃烧机 · 送料电机/风机
内部：状态40% + 退化30% + 部件评价30%
散热 SR ×0.26
散热管 · 炉膛/燃烧室 · 清灰门 · 烟囱
内部：状态40% + 退化30% + 部件评价30%
自控 ZK ×0.26
自控仪/主板 · 温湿度探头 · 压力传感 · 循环风机
内部：状态40% + 退化30% + 部件评价30%
主体 ZT ×0.18
屋顶/墙体 · 挂烟梁 · 大门
内部：状态40% + 退化30% + 部件评价30%
管护分 ×0.10：集中100 · 分户80 人工分 ×0.10：好100 · 中80 · 差50
退化按 CDCI 三段式曲线 · 维修台账完工后重置该部件退化年龄 · 缺数据兜底5分
单栋算例 · 老房 K0818（2009 建 · 示意）
逐部件贡献分 Cᵢ（总权重 W=80）
加热器
9.00
散热器(4项)
13.07
自控仪
2.40
温湿度探头
1.80
水壶/压力传感
1.80
循环风机
4.35
屋顶/墙体
4.70
挂烟梁
2.00
大门
10.00
ΣW = 80 ΣC = 49.12 → 部件分 P = 61.4
管护 M = 100（集中） 人工 E = 100（好）
H = 0.8×61.4 + 0.1×100 + 0.1×100 = 49.12 + 10 + 10 = 69.12 分 → 健康等级【一般】
短板=自控仪(6年) → 风险缺口直指自控，与实物“自控最易坏”吻合
“部件分=归一化得分·四个部位内部再细分” —— 讲清每一步谁贡献了多少
宜昌市烟草专卖局（公司）
AI 生成

## Slide 7
模型 ①
烤房健康评估 —— 预警层级与公共方法
健康分定“该修哪”，寿命预测定“何时修”
① 健康分 · 五级分档
优良
85-100
良好
70-85
一般
60-70
预警
45-60
危险
<45
② 剩余寿命 · 四级预警
紧急维修
≤0年
立即处置
建议维修
0-4年
纳入当年维修计划
需关注
4-7年
跟踪监测
正常
>7年
按周期巡检
寿命 = (0.60×短板寿命 + 0.40×部位均值) × 健康校准
“短板约束优先 + 部位均值平滑 + 健康分校准” → 剩余服役年数
联动：健康分【该修哪】＋ 寿命【何时修】＋ 维修台账【回弹】 → 智投·修复决策
公共方法
AHP 层次分析
四部位权重打分（0.30/0.26/0.26/0.18），专家经验量化
CDCI 三段退化
部件损耗曲线拟合，维修台账完工后重置退化年龄
随机森林
健康分 → 分级预警 + 关键部件归因（谁拖累最多）
决策融合
机制模型 × 数据驱动（LSTM）双轮 → 校准预测
一套“专家权重 + 退化拟合 + 数据驱动”的方法组合，保证可解释、可复核
宜昌市烟草专卖局（公司）
AI 生成

## Slide 8
模型 ①
烤房健康评估 — 量化“该不该修·修哪里·什么时候修”
核心解“智投·修复决策”缺量化依据之痛
健康分 H
H = 部件分×0.80 + 管护分×0.10 + 人工分×0.10
部件分 P：加热/散热/自控/主体 12项，增强BMHI + CDCI三段式退化
按「状态 + 剩余寿命占比 + 维修记录」融合打分 → 0—100
优良
100-85
良好
85-70
一般
70-60
预警
60-45
危险
<45
（五级分档 · 阈值以规则库为准）
剩余寿命
寿命 = (0.60×短板寿命 + 0.40×部位均值)×健康校准
“短板约束 + 部位均值 + 健康分校准”的剩余服役年数
紧急维修
≤0年
建议维修
0-4年
需关注
4-7年
正常
>7年
（四级预警）
公共方法
AHP 层次分析
部件权重打分
CDCI 三段退化
损耗曲线 · 台账重置
随机森林
健康分级预警归因
决策融合
机制+数据 LSTM 双轮
健康分定位“该修哪”，寿命预测定位“何时修” —— 智投修复的量化依据
宜昌市烟草专卖局（公司）
AI 生成

## Slide 9
模型 ③
千亩村发展指数 —— 总公式与单村算例
左：三维度算法结构（怎么算） 右：给一个千亩村算到底（算给评委看）
V = 0.50×Hc + 0.30×Lc + 0.20×Dc 新建需求分 N = 100 − V
Hc 有效烤能 50%
单栋 E = 健康分/100 × 容量 × 状态（在用1.0·闲置0.4·待修0.1）
村级 Q = 在用70% + 闲置20% + 待修10% Hc = min(100, Q/D×100)
Lc 承载匹配 30%
压力比 P = 需求 / 实际承载，按五档映射得分（见右页）
Dc 发展因子 20%
五维等权：规模 / 管护缴费 / 政策 / 服务 / 扩张韧性 Dc = 均值
决策规则：V 越低 → 越需新建补建 ｜ N 越高 → 新建优先级越高
单村算例（10 座烤房）
在用 7座·均80分
A = 7×80%×50 = 280 担
闲置 2座·均65分
B = 2×65%×50×0.4 = 26 担
待修 1座·均45分
C = 1×45%×50×0.1 = 2.25 担
Q = 0.70×280+0.20×26+0.10×2.25 = 201.43 担
理论需求 D = 450 担
Hc = min(100, 201.43/450×100) = 44.8
P = 450/201.43 = 2.23（>1.5）→ Lc = 30 · 严重不足
Dc = (85+80+70+75+40)/5 = 70
V = 0.50×44.8+0.30×30+0.20×70 = 45.4 → N = 100−45.4 = 54.6
缺口 ≈ 450−201 = 249 担 → 建议优先配建（约建5座）
三层递进：有效烤能 ⊙ 承载匹配 ⊙ 发展潜力 —— 从“数据”直接走到“建几座”
宜昌市烟草专卖局（公司）
AI 生成

## Slide 10
模型 ③
千亩村发展指数 —— 判定层级与公共方法
承载匹配五档把“紧不紧张”量化成可比较的分数
承载匹配 Lc · 五档判定层级
P ≤ 0.85
100 分 · 烤能富余
存量优化
0.85-1.0
85 分 · 供需匹配
动态平衡
1.0-1.2
70 分 · 略紧张
择机扩建
1.2-1.5
50 分 · 明显紧张
启动新建
> 1.5
30 分 · 严重不足
紧急建设
越靠右越“紧张” → 越该优先新建；Lc 越低 → 拖低 V → 抬高 N
公共方法
熵权法
从数据客观求权重，减少人为拍板
AHP 层次分析
专家主观校正，主客观权重融合
TOPSIS 排序
候选村点位多目标比选，逼近理想解
发展因子五维
规模 / 管护缴费 / 政策 / 服务 / 扩张韧性
衔接：模型③直接复用模型①②的健康分与寿命作为输入
三大模型串成闭环：健康分 → 剩余寿命 → 新建/修复决策 —— 从经验拍板走向数据驱动
宜昌市烟草专卖局（公司）
AI 生成

## Slide 11
模型 ②
千亩村发展指数 —— 总公式与单村算例
左：三维度算法结构（怎么算） 右：给一个千亩村算到底（算给评委看）
V = 0.50×Hc + 0.30×Lc + 0.20×Dc
新建需求分 N = 100 − V
Hc 有效烤能 50%
单栋 E = 健康分/100 × 容量 × 状态折算（在用1.0·闲置0.4·待修0.1）
村级 Q = 在用的70% + 闲置B的20% + 待修C的10%
Hc = min(100, Q / D × 100)
Lc 承载匹配 30%
压力比 P = 需求设备 / 实际承载
按 P 值五档映射得分（见右页判定层级）
Dc 发展因子 20%
五维等权：规模 / 管护缴费 / 政策 / 服务 / 扩张韧性
Dc = Σ五维得分 ÷ 5
决策规则：V 越低 → 越需新建补建 ｜ N 越高 → 新建优先级越高
单村算例（10 座烤房）
在用 7座·均80分
A = 7×80%×50 = 280 担
闲置 2座·均65分
B = 2×65%×50×0.4 = 26 担
待修 1座·均45分
C = 1×45%×50×0.1 = 2.25 担
Q = 0.70×280+0.20×26+0.10×2.25 = 201.43 担
理论需求 D = 450 担
Hc = min(100, 201.43/450×100) = 44.8
压力比 P = 450/201.43 = 2.23（>1.5）→ Lc = 30 · 严重不足
Dc = 五维均值 = (85+80+70+75+40)/5 = 70
V = 0.50×44.8 + 0.30×30 + 0.20×70 = 22.4 + 9 + 14 = 45.4 → N = 100−45.4 = 54.6
缺口 ≈ 450−201 = 249 担 → 建议优先配建（≈50担/座 → 约建5座）
三层递进：有效烤能 ⊙ 承载匹配 ⊙ 发展潜力 —— 从“数据”直接走到“要不要建、建几座”
宜昌市烟草专卖局（公司）

## Slide 12
模型 ②
千亩村发展指数 —— 判定层级与公共方法
承载匹配五档把“紧不紧张”量化成可比较的分数
承载匹配 Lc · 五档判定层级
P ≤ 0.85
100 分 · 烤能富余
存量优化，无需新建
0.85 - 1.0
85 分 · 供需匹配
动态平衡，预防性维护
1.0 - 1.2
70 分 · 略紧张
关注瓶颈，择机扩建
1.2 - 1.5
50 分 · 明显紧张
优先安排，启动新建
> 1.5
30 分 · 严重不足
紧急建设，突破供给
越靠右越“紧张” → 越该优先新建；Lc 越低，拖低 V → 抬高 N
公共方法
熵权法
从数据客观求权重，减少人为拍板
AHP 层次分析
专家主观校正，主客观权重融合
TOPSIS 排序
候选村点位多目标比选，逼近理想解
发展因子五维
规模 / 管护缴费 / 政策 / 服务 / 扩张韧性
衔接：模型②直接复用模型①的健康分作为输入
两模型“算得清” → 新建与修复决策“有据可依” —— 从经验拍板走向数据驱动
宜昌市烟草专卖局（公司）
AI 生成

## Slide 13
模型 ① · 算例
给一栋烤房“算一遍”
示例算法：单栋烤房 → 健康分 + 剩余寿命
① 部件打分
4部位12项状态采集
结合维修记录与CDCI退化
单栋部件分 P = 82
部件分：P=82
② 融合健康分
H = 82×0.80+90×0.10+75×0.10
= 65.6 + 9 + 7.5
= 82.1 分 → 【良好】
结果：82.1 · 良好
③ 推寿命预警
寿命 =(0.60×2.6+0.40×4.9)×0.85
=3.0 年 → 【建议维修】
(修复重点：散热换热器)
建议：散热检查
结论：一栋烤房 → 一份评分 → 一条预警 → 一项修复，全程有据可依
* 本页数字为算法示例，供演示
AI 生成

## Slide 14
模型 ②
千亩村发展指数 —— 量化“该在哪新建 · 建多少”
核心解“智投·新建决策”依赖经验之痛
发展指数 V
V = 0.50×Hc + 0.30×Lc + 0.20×Dc 新建需求分 N = 100 − V
Hc 有效烤能
50%
Lc 承载匹配
30%
Dc 发展因子
20%
单栋 : Eᵢ = 健康分/100 × 容量 × 状态折算(在用1.0/闲置0.4/待修0.1)
村级 : Q = 0.70×在用A + 0.20×闲置B + 0.10×待修C ； Hc = min(100, Q/D×100)
承载匹配 Lc
P=≤0.85
100分 · 富余
P=0.85-1.0
85分 · 匹配
P=1.0-1.2
70分 · 略紧张
P=1.2-1.5
50分 · 明显紧张
P=>1.5
30分 · 严重不足
0
50
100（发展越好）
V 越低 → 越需要新建补建；N 越高 → 新建优先级越高
公共方法：熵权法定权 + AHP层次分析 + TOPSIS 候选点位排序 | 发展因子五维（规模/管护缴费/政策/服务/扩张韧性）
以千亩村为单位推荐新建意见，解决“质与量、长远与眼前、发展与投入”的平衡
宜昌市烟草专卖局（公司）
AI 生成

## Slide 15
模型 ② · 算例
给一个千亩村“算一遍”
示例算法：10座烤房 → 发展指数 V → 新建需求分 N
要素汇总
在用 7座 平均80分
A = 7×80%×50 = 280担
闲置 2座 平均65分
B = 2×65%×50×0.4 = 26担
待修 1座 平均45分
C = 1×45%×50×0.1 = 2.25担
村级有效烤能 Q = 0.70×280 + 0.20×26 + 0.10×2.25 = 201.43 担
理论需求烤能 D = 450 担 → Hc = min(100, 201.43/450×100) = 44.8分
承载压力 P = 450/201.43 = 2.23（>1.5）→ Lc = 30分 · 严重不足
发展因子 Dc = 0.2×85+0.2×80+0.2×70+0.2×75+0.2×40 = 70分
发展指数 V
V = 0.50×44.8 + 0.30×30 + 0.20×70
= 22.4 + 9 + 14
= 45.4 分
新建需求分 N = 100 − 45.4 = 54.6
烤能缺口 ≈ 450 − 201 = 249 担
（约 50担/座 → 建议配建 5 座）
结论：该村“有效健康烤能”明显低于烟叶需求 → 新建需求分高、优先级高，智能给出配建建议
* 本页数字取自已发布计算方案示例
AI 生成

## Slide 16
深层剖析
忧愁之下，是三大管理之“痛”
烟农诉求直指管理短板
智用 · 资源调度缺数字支撑
· 资产动态台账缺失 · 家底不清
· 调剂、故障处置缺系统手段
· 闲置资源难以服务生产
智投 · 基建投入缺量化依据
· 无统一健康量化评价
· 修复 / 新建决策依赖经验
· 资金易浪费与错配
智管 · 管护运行缺闭环约束
· “责任明 · 队伍不全 · 工作不力”
· 队伍 / 资金 / 作业无线上监管
· “不想管 · 不愿管 · 不服管”
衍生：调剂无门 · 修复盲目 · 投入不公 ⇒ 烟农整体满意度偏低
三大痛点，正是本项目要攻坚的靶心
宜昌市烟草专卖局（公司）

## Slide 17
破题
一个数据库 · 两个模型 · 一个协同平台
总览解决方案架构
数据库 · 全域数据底座 2442栋烤房档案 · 4大部位18类部件 · 维修全链路 · 物联网自控数据
两个模型 · 慧算中枢 烤房健康评估模型 / 新建选址模型（AHP+熵权+TOPSIS）
协同平台 · 三智融合 智用 / 智投 / 智管 三大数智业务场景
服务对象 烟农 · 合作社技术员 · 管理者
数据 → 算力 → 场景 → 服务
一脉致远，“三智”融合，让传统烤房管理模式实现数智化升级
宜昌市烟草专卖局（公司）

## Slide 18
① 数据库
全域数据底座 · 一栋一档
从“纸质台账”到“一栋一档电子化”
2442栋
秭归烤房全覆盖核验建档
在用 1,690
闲置 409
待修 369
4 大部位 × 18 类部件 逐项核验
加热系统
燃烧机 / 炉膛
加热系统 燃烧机 / 炉膛
散热系统
换热器 / 风道
散热系统 换热器 / 风道
自控系统
自控仪 / 传感器
自控系统 自控仪 / 传感器
附属设施
装烟室 / 外墙
附属设施 装烟室 / 外墙
数据源：实体档案 + 维修记录 + 低代码录入 + 烤房自控仪物联网数据（温度 / 时间）
底数清、状态明，数字底座支撑后续“慧算”
宜昌市烟草专卖局（公司）

## Slide 19
② 模型
烤房健康评估 · 一房一健康分
评估“该不该修·修哪里·什么时候修”
健康分（0—100）
H = 部件分×0.80 + 管护分×0.10 + 人工分×0.10
部件分：加热/散热/自控/主体 12项 · 增强BMHI + CDCI双段退化函数
剩余寿命
(0.60×短板寿命 + 0.40×部位均值寿命) × 健康校准
按当前状态还能正常服役的年数
健康分五级分布 · 实测
均值 72.6
优良
342
良好
861
一般
764
预警
414
危险
61
寿命四级预警：紧急维修≤0年 · 建议维修≤4年 · 需关注≤7年 · 正常>7年
健康评分 + 寿命预测，成为“智投”修复决策的量化依据
宜昌市烟草专卖局（公司）

## Slide 20
② 模型
新建选址 · 千亩村发展指数
建哪里、建多少，用数据说话
千亩村发展指数 V（0—100）
V = Hc×0.50 + Lc×0.30 + Dc×0.20
Hc 有效烤能 Lc 承载压力 Dc 发展因子
指数越低 → 现有资源越紧张 → 新建需求越大
算 法：AHP层次 + 熵权定权 + TOPSIS 候选排序
应 用：全县 29 个烟叶种植村 · 15 个千亩村
解决“质与量、长远与眼前、发展与投入”之平衡
模型推荐 · 新建点位
荒口坪村
+10 栋
2026—2028
三台寺村
+12 栋
2026—2028
2026 年全县落地新建 29 栋
让新建“该建才建”，避免资金错配
宜昌市烟草专卖局（公司）

## Slide 21
③ 协同平台
三智融合 · 全链条数智化
一端数据，三路业务，服务三类对象
智用 Schedule
把资源“用好”
服务烟农
烤房调剂
一键报修 · 极速抢修
智投 Selection
把投入“投准”
赋能决策
新建决策辅助
修复决策辅助
智管 Sustain
把过程“管住”
协同合作社
用管协同
统筹集中养护
用好数据库 → 投准每一分钱 → 管住全过程，构建全链条数字化解决方案
宜昌市烟草专卖局（公司）

## Slide 22
智用 ①
烤房调剂 · 把闲置资源盘活
在线申请 → 智能预测匹配 → 监督实施 → 在线归还
在线申请
↓
智能预测匹配
↓
监督实施
↓
在线归还
自控仪在线数据 → 预测完成时间
240
担
磨坪站烤房群（50栋）烤能提升
供需智能撮合 → 缩短单炕周期 · 加快烘烤周转
烤季空置周期缩短 · 集群周转烤次提升
让“抢不到·借不到”成为过去
大大缓解“无房用、无人管”之忧
短暂调剂，让每一座烤房都“转”起来
宜昌市烟草专卖局（公司）

## Slide 23
智用 ②
极速抢修 · 3小时化解雷击故障
2026-08-16 磨坪三墩岩 烟农曾平 · 雷击报修
一键报修
手机发起
→
智慧健康排查
对照健康风险排序
→
在线诊断排除
自控仪主板/送料电机
→
配件匹配配送
红岩6km·15min / 磨坪1km·2min
→
就近取货集中抢修
技术员+抢修人分工配送
3
小时
抢修对传统缩短近 2 小时
处理对比
在线闭环
3 小时
传统现场+二次上门
≈5 小时
农户距烟草路程 1小时15分，全程仍控制在 3 小时内
智慧排查+就近配货+分工配送，把烘烤风险降到最低
宜昌市烟草专卖局（公司）

## Slide 24
智投 · 让投入聚能
新建有数 · 修复有据
为烟草公司投入决策提供量化支撑
修复决策辅助
150
栋
2026 年靶向修复（预警设备 210 栋）
问题
修复靠关系 · 盲目修复 · 过程无监督
对策
按健康分定位“该修的烤房与部位”
新建决策辅助
29
栋
2026 年全县落地新建
点位：荒口坪 +10 · 三台寺 +12（2026—2028）
以千亩村发展指数为依据，“该建才建”
修复精准、新建科学，杜绝资金错配与投入不公
宜昌市烟草专卖局（公司）

## Slide 25
智管 · 协同合作社
专业管家队伍 + 集中养护
把管护责任、资金、作业“管到位”
调制技术队
39人
统一技术服务 · 烤得好
紧急抢修队
8人
应急抢修调剂 · 无风险
综合管理队
4人
统一规划养护 · 款专用
日常管护队
轮值
标准化养护作业
集中养护 · 收支两条线 · 柔性用工 · 打卡验收
97万
2026收取养护费
182万
2026账面结余
296万
历年累计管护基金
20%↓
单栋养护 50→40元
柔性用工：养护支出 6—10 元/栋 · 预计全年省 6,000 元
管护从“概念责任”走向“数字闭环”
宜昌市烟草专卖局（公司）

## Slide 26
全维度成效 · 数据看板
验证“1库2模型1平台”落地成果
700+
份问卷·覆盖宜昌
底数
2442
栋烤房·一栋一档
建档
240
担·50栋烤能提升
调剂
3h
雷击极速抢修
抢修
29
栋·2026科学新建
新建
150
栋·靶向修复
修复
182
万·账面结余
资金
20%
↓ 单栋养护成本
降本
烟农省心 · 企业增效 · 行业提质

## Slide 27
深层问题
烟农三愁 -> 行业三痛
烟农三愁
🏠 用房愁： 资源分布不均，旺季调剂无门，烘烤易造成损失
🔧 报修愁： 设备故障找人难、抢修周期长，烘烤风险高
💰 管护愁： 养护标准不一，资金透明度不足，烟农满意度低
行业深层痛点
1
资源调度缺少数字支撑：烟农想用，调不动
2
基建投入缺少量化依据：政府要投，凭经验
3
管护运行缺少闭环约束：合作社要管，不想管、不愿管、不服管

## Slide 28
展望
多投共建 · 管家自理
从“行业主导”走向“产区自治”
多投共建
行业投设备
政府投土建
合作社管维护
烟农缴租费 · 村级获收益
管家自理
滚动积累管护基金
自主补齐设施短板
迭代优化智能算法
数字赋能烤房管护 · 智创烟叶长效未来
—— 让每一座烤房都在线 ——
一脉致远，“三智”融合的烤房专业管家 · 汇报人 余文杰
宜昌市烟草专卖局（公司）