## Slide 1
烤房智管 · 三大算法模型
健康分 · 剩余寿命 · 新建选址
可编辑流程图（原生形状 · 绿色系统一风格）
对应《数创成果报告》图1—图4 · 各节点均可在 PowerPoint 内直接编辑
AI 生成

## Slide 2
图1
烤房智管三大算法 · 总体技术框架
数据输入层
基础台账数据
kf_basedata · 加热/散热/自控/主体部件表
repair_records维修记录 · 烟叶事实表
⇄
互用
统一口径
部件状态 · 修复年份 · 在用状态(use_status)
收购量(担×50) · 种植面积
模型计算层
模型一 · 健康分
H=部件80%·管护10%·人工10%
12部位→归一→5级健康
模型二 · 剩余寿命
life=(0.6短板+0.4均值)×F_h
输出四级预警
模型三 · 新建选址
V=50%Hc+30%Lc+20%Dc
AHP+熵权+TOPSIS
应用输出层
烤房健康分面板/健康等级 · 剩余寿命预警列表 · 千亩村新建优先级与推荐栋数 · 点位选址排序
—— 服务烟叶基础设施精细化管理
三模型数据互见 · 口径统一 · 结果可回写
AI 生成

## Slide 3
图2
烤房健康分算法流程（代码口径 0906）
① 数据读取
读取烤房台账与12部位状态 / 修复年 / 评价
② 逐部位打分
score = 100×(0.5·S状态 + 0.35·R剩余 + 0.15·C评价)
③ 加权归一化
P_norm = Σ(Wi·scorei) / ΣWi × 100（12部位加权）
④ 三要素融合
H = P_norm×0.8 + 管护×0.1 + 人工×0.1
⑤ 维修联动反馈
新采购/更换 → 加分、延寿 → 回写数据库
⑥ 输出与分级
health_score → 优良/良好/一般/预警/危险 ＋ 风险TOP3
AI 生成

## Slide 4
图3
剩余寿命预测算法流程（代码口径 0906）
① 逐部件剩余年限
remaining = max(0, (指导寿命 − 已用年限) × 状态系数)
② 维修重置处理
修复年 → 已用归零回春；缺数据 → 5年保守兜底
③ 短板约束合成
life = 0.60×短板寿命 + 0.40×部位均值寿命
④ 健康分校准
F_h = clamp(0.75 + H/400, 0.6, 1.1) → 截断到 [0,15] 年
⑤ 预计退役年
退役年 = 当前年 + 向上取整(life)
⑥ 输出与分级
predicted_life_years → 紧急/建议/关注/正常 ＋ 急需部件TOP3
AI 生成

## Slide 5
图4
新建选址决策流程（操作图）
① 村级烤房折算
E = 健康分×容量×状态
在用1.0 · 闲置0.4 · 损毁0.1
② 村级有效烤能 Q
Q = 0.7·在用 + 0.2·闲置 + 0.1·待修
③ 理论需求 D
D = 收购量kg（担×50）
或 面积×容量÷20
④ 发展指数 V
V = 50%·Hc + 30%·Lc + 20%·Dc
⑤ 需求分与栋数
N = 100 − V
needBarns = ceil(负载 − 1)
⑥ 点位选址
AHP主观 + 熵权客观
→ 组合赋权 → TOPSIS排序
⑦ 新增推演 · 评估建得值不值
Q′ = Q + 新增×容量 · ΔV = V′ − V → 判断哪栋新建最划算（对候选村循环推演）
AI 生成