## Slide 1
模型 二
村级发展指数 —科学回答：哪里建、建几栋
V = 0.50·Hc + 0.30·Lc + 0.20·Dc 新建需求分 N = 100 − V
Hc 有效烤能指数 ×0.50
单栋 E=健康分/100×容量×状态(在用1.0·闲置0.4·待修0.1)
A=在用ΣE ， B=闲置ΣE×0.4 ， C=待修ΣE×0.1
Q=0.7A+0.2B+0.1C ， Hc=min(100, Q/D×100)
Lc 承载匹配指数 ×0.30
压力 P = D ÷ Q · 分档：≤0.85→100 · ≤1→85 · ≤1.2→70 · ≤1.5→50 · >1.5→30
Dc 发展因子指数 ×0.20
五维各0.2：规模增长 · 管护缴费 · 政策争取 · 服务能力 · 扩张韧性 → Dc=五维均值
决策：V越低→烤能缺口越大→新建越迫切 N越高→优先级越高
建议优先配建约5座 · 新增后再算 ΔV 检验是否值得建
真实算例 · 郭家坝·文家岩
（69栋 在用36/闲置11/待修22 · 2026）
基础数据（取自决策统计表）：
在用/闲置/待修
36 / 11 / 22 座
加权烤能 Q
20302 kg · 有效烤能 32010 kg
收购需求 D
129600 kg（D=收购量）
Hc
Q÷D×100 = 20302 ÷129600×100 = 15.7
P
D÷Q = 129600÷20302 = 6.38 → Lc=30
Dc
五维均值 = 64.4
V = 0.5×15.7 + 0.3×30 + 0.2×64.4 = 29.7 → N = 70.3
决策库同值：开发指数 29.7 / 需求分 70.3 → 优先新建
AI 生成
Notes: 第二个模型，村级发展指数，回答哪里建、建几栋等辅助新建烤房决策
公式V = 50%×有效烤能指数 + 30%×承载匹配指数 + 20%×发展因子指数。
有效烤能指数Hc——每栋烤房的有效烤能=健康分/100×容量×状态系数（在用1.0、闲置0.4、待修0.1）。
村的总有效烤能Q=0.7×在用ΣE + 0.2×闲置ΣE + 0.3×待修ΣE，除以理论需求D再乘以100，就是这个村的有效烤能指数。值越低，供给越不足。
承载匹配指数Lc——压力P=理论需求D÷有效烤能Q。P≤0.85得100分、≤1得85、≤1.2得70、≤1.5得50、>1.5得30。压力越大，分越低，缺口越大。
发展因子指数Dc——规模增长、管护缴费、政策争取、服务能力、扩张韧性五维均值。
核心就是：三维度量化出一个村的烤房缺口，N越高越优先建，选点再用TOPSIS排序。