## Slide 1
Z H I K A O M A N A G E R
智烤 管家
让每一座烤房，都有一份可计算的“健康档案”
一库清底 | 双模决策 | 三智落地 | 四队长效
基于健康评估的烤房用管管一体化解决方案
湖北烟草创客大赛 · 决赛发布
宜昌市烟草公司 · 智同道合创客小组
2026.10

## Slide 2
01
02
03
烟区一线，最怕这 3 件事
不是“有没有烤房”，而是分配、抢修、投入仍靠经验和人工
分不到
旺季状态不透明｜烟农无法自主选择｜临时需求难调剂
修不及
故障逐级上报｜人员靠电话找｜配件靠人工调
投不准
哪栋该修｜哪个村真缺｜新建在哪里，缺少量化依据
资源调度
烤房在哪、是否空闲、谁在使用
缺少一张动态资源图
抢修服务
故障发生以后才“找人找件”
时间被消耗在协调上
投入决策
把“有多少栋”当“有多少能力”
容易造成供需错配
表面：用房、抢修、投入
根因：“用—投—管”没有形成数据闭环

## Slide 3
02
三愁背后，是三条链断了
问题不在“有没有烤房”，而在资源、维修、投入没有形成联动闭环
01
用房管理断链
空闲不清 / 状态不明 / 调度靠经验
维修保障断链
故障发现慢 / 找人找件慢 /
闭环追踪弱
03
投入决策断链
真实需求不清 / 供需错配 /
新改建难量化
根因：“用—投—管”三条链没有被数据打通

## Slide 4
一套方案，做成 4 件事
从摸清家底，到科学决策，再到真实落地与长效机制
02 双模决策
健康评估 / 供需推演 / 投入更准
03 三智落地
智用 / 智投 / 智管
04
四队长效
专班推进 / 维修服务 / 运营管护 / 基金保障
01 一库清底
一房一档 / 状态可视 / 家底清楚
把“看不清、修不及、投不准”，变成“看得见、管得住、投得准”

## Slide 5
92
一库清底：先把家底摸清楚
让每一座烤房，都有一份动态更新的健康档案
01
现场采集
位置、容量、状态、设备、使用情况
02
03
标准判定
统一口径 / 健康评分 / 风险识别
一房一档
动态更新 / 可查可用 / 一库清底
空闲可用 156座
空闲可用 156座
烤房档案
正常运行 682座
正常运行 682座
故障停用 28座
故障停用 28座
YN-5301
正常运行
位置
XX县XX镇 2座
容量
3吨
设备
热风炉 / 自控系统
使用情况
当前空闲
健康评分
92 分
分
设备状态
运行规律
维护记录
综合评分
95
90
88
92
结果：空闲房在哪里、故障房是谁、可用能力有多少，一眼看清

## Slide 6
模型① 烤房健康评估：从打分到估寿
不是给一座烤房一个分数，而是判断还能用多久、哪里先修
01
状态标准化
12类部件 / 状态采集 / 指标归一
加热系统
通风系统
温湿度控制
电气系统
围护结构
02
AHP组合评分
权重确定 / 综合评价 / 风险分级
设备状态 0.28
设备状态 0.28
结构安全 0.07
结构安全 0.07
运行环境 0.18
运行环境 0.18
故障历史 0.20
故障历史 0.20
使用年限 0.15
使用年限 0.15
维护条件 0.12
维护条件 0.12
03
Weibull估寿
剩余寿命 / 失效概率 / 维修窗口
生存概率 R(t)
R(t)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
预计剩余寿命
6.8年
10
12
6
8
使用年限（年）
健康等级
风险部位
维修优先序
评分只是中间量，真正输出的是寿命、风险与维修次序

## Slide 7
模型② 千亩村发展导引：把缺口算出来
不是问“想建几栋”，而是先算有效烤能，再判断真实缺口
01
02
03
算有效烤能
判真实缺口
可用烤房 / 健康折损 / 产能折算
烟叶需求 / 可用产能 / 缺口识别
做建设推演
维修优先 / 调剂优先 / 新建情景
调剂能力 168栋
可用烤房 168栋
烟叶需求（吨）
可用产能（吨）
现有烤房 1,256栋
1,256栋
建设推演路径
可用烤能 682栋
682栋
缺口
健康折损 213栋
213栋
2024
2025
2026
2027
2028
先调剂
跨村调剂 统筹使用
统筹使用
再修复
优先维修 提升健康度
提升健康度
仍有结构性缺口
才新建
按需新增 合理布局
合理布局
把“有多少栋”改成“有多少有效烤能”，建设才有依据

## Slide 8
双模决策：存量评估 + 增量推演
把“经验判断”变成“量化决策”
模型1
健康评估
模型2
供需推演
部件体检
发现隐患 量化评分
量化评分
寿命预测
剩余寿命
风险预警
维修优先序
轻重缓急 科学排序
科学排序
有效烤能
可用产能
动态测算
双模耦合输出
真实缺口
需求对比
缺口识别
建设情景模拟
多情景推演
投入产出评估
该修哪栋
该补哪里
该建多少
让维修有依据、投入有方向、建设有测算

## Slide 9
01
三智落地：把系统能力变成日常动作
不是做一个平台，而是让智用、智投、智管真正进入业务现场
02
03
智用
空闲可见
一键调度
状态可视
智投
需求识别
缺口测算
投入更准
让资源调得动、投入算得清、运行管得住
智管
运行监测
维保留痕
预警闭环

## Slide 10
智用：调度与抢修，真正落到烟农手里
从“打电话找房、找人、找配件”，变成“一键找房、发现可视、结果回写”
01
02
找空闲房
状态可见 / 就近可选
发起调度
线上申请 / 一键提交
03
故障报修
定位问题 / 自动派单
调度申请
选择烟房
选择人员
选择配件
一键提交
少跑腿
少等待
少协调
04
评价回写
过程留痕 / 服务闭环
服务评价
服务及时
维修专业
问题解决
非常满意
智用的价值，不是多一个入口，而是把调度和维修变成可追踪流程

## Slide 11
智投：把钱投到最该投的地方
存量先体检，增量再推演，选址和投入都用数据说话
01
存量体检
健康等级 / 寿命 / 风险
健康等级
优秀
良好
一般
较差
32%
45%
18%
5%
寿命预测
02
缺口识别
有效烤能 / 需求对比 / 真实缺口
现状供给
需求预测
缺口
缺口率
28%
03
选址推演
村组位置 / 服务半径 / 建设情景
现有设施
拟建设施
服务半径
服务覆盖
04
效果复盘
投入产出 / 使用率 / 后评估
投入产出比
设施使用率
群众满意度
1:2.8
88%
92%
风险评估
先调剂、再维修、最后才新建
从“凭经验争项目”，变成“拿测算做决策”

## Slide 12
智管：让每一座烤房都有可追溯的生命周期
从建档、巡检、维修到基金保障，全部沉淀为长期资产数据
基础信息
设备清单
责任人员
建档时间
01 建档
一房一档 / 责任到人
02
巡检
状态更新 / 风险发现
巡检记录
健康评分
隐患告警
状态趋势
基金投入
使用记录
优先级排序
资金效益
04 保障
基金统筹 / 轻重缓急
档案不断档，责任不断链
03
维修
工单闭环 / 备件留痕
维修工单
维修历史
备件更换
维修成本
智管不是管一次，而是让数据、责任和资金跟着烤房走完整个生命周期
92

## Slide 13
¥
¥
四队长效：让机制跑在平台后面
把一次上线，做成长周期可持续运转
04
03
02
基金保障
资金统筹 / 轻重缓急 / 长效投入
01
运营管护
日常巡检 / 数据更新 / 使用培训
维修服务
工单闭环 / 备件调度 / 服务评价
专班推进
任务统筹 / 进度督办 / 跨部门协同
机制不散、服务不断、数据不乱、保障不虚

## Slide 14
¥
应用成效：从经验管房，走向数据管房
资源可见、维修提速、决策更准、资金更省
2442座
烤房入库建档
1363次
调度与服务闭环记录
96.8%
家底信息完整率
≈190万
投入测算参考价值
48个
重点烟区应用覆盖
看得见、调得动、修得快、投得准，才是真正的价值

## Slide 15
总结：一套“智烤管家”，把难题变成闭环
一库清底 — 双模决策 — 三智落地 — 四队长效
02
双模决策
03
三智落地
04
四队长效
01
一库清底
专班 / 服务 / 管护 / 保障
智用 / 智投 / 智管
一房一档 家底清楚
家底清楚
都有一份可计算、
评估 + 推演 量化决策
量化决策
让每一座烤房，
可调度、可运维、可决策的健康档案
— 湖北烟草创客大赛 · 决赛发布 —